Saturn-01

1. Установить на Ваш компьютер пакет программ "LiveSuit", скопировать файл с прошивкой (формат "img") на компьютер.

2. Запустить "LiveSuite.exe", зайти в "SelectImg", выбрать файл с прошивкой "img"

3. На планшете нажать и удерживать кнопку «Громкость -», не отпуская кнопки подсоединить плеер к USB-порту компьютера и при зажатой кнопке «Громкость -» быстро нажимать кнопку POWER (пока не запустится "LiveSuite.exe")

Если запустится "Мастер установки нового устройства", то установить драйвера из папки LiveSuit/UsbDriver (usbdrv.sys).

Должен начаться процесс установки новой прошивки. На все вопросы-подсказки отвечать – ДА (Yes).

4.Когда запустится процесс перепрошивки, то это отобразится в строке процесса (%).

Процесс займет 5-10 минут.

5. После успешного завершения (надпись Process success) отключите планшет от USB-порта компа.

Включите планшет нажатием кнопки POWER (загружается не быстро).